山东创丰新材料科技有限公司

高档铝合金材料生产区清洁能源综合改造工程

竣工环境保护验收意见

2018年12月14日，山东创丰新材料科技有限公司高档铝合金材料生产区清洁能源综合改造工程竣工环境保护验收工作会议在邹平市召开，参加会议的有建设单位（山东创丰新材料科技有限公司）、验收监测和报告编制单位（山东安和安全技术研究院有限公司）等单位代表以及2名专家，对该项目的环境保护执行情况进行现场检查和环保设施验收。

会议期间，验收组听取了建设单位对该项目环境保护“三同时”落实情况和验收监测单位对该项目竣工验收监测情况的汇报，实地踏勘了项目建设现场，审阅核实了有关资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》等国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响评价登记表和审批部门审批决定等要求，进行了认真核验和充分讨论，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况:

1．建设地点、规模、主要建设内容:

山东创丰新材料科技有限公司高档铝合金材料生产区清洁能源综合改造工程位于山东省滨州经济技术开发区黄河六路西首山东创丰新材料科技有限公司厂区西北角（北纬N37.39°、东经E117.90°），建设性质为技改，该项目位于厂区的西北角预留空地，气化站与厂内其他建构筑物间设非燃烧材料的实体围墙，围墙高度为2m；沿罐区四周设环形消防道路，宽度为7m，转弯半径12m，环形消防道路上空不设置任何架空设施。气化站对外设1个进出口，并与站内环形消防道路联通。

2. 建设过程及环保审批情况:

2017年2月东方环宇环保科技发展有限公司为该项目进行了环境影响评价，编写了关于山东创丰新材料科技有限公司高档铝合金材料生产区清洁能源综合改造工程的《建设项目环境影响报告表》。2017年3月21日滨州市环境保护局经济技术开发区分局以滨开环建[2017]07号文对该项目的环境影响报告表进行了批复。

该项目于2018年4月开工建设， 2018年7月竣工，于2018年9月调试。调试期间，各流程、设备运行平稳，监测期间生产负荷能够达到75%负荷的生产能力。

3. 投资情况:

该项目实际总投资270万元，环保投资8万元，环保投资占总投资额的2.96%。

4. 验收范围:

本次验收的范围为该项目建设的主体工程及配套建设的环保工程、辅助工程、公用工程。

二、工程变动情况:

经实地勘察，对照项目环评文件及批复，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），该项目性质、规模、生产工艺均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况:

1. 废气:

该项目产生的废气主要LNG槽车、LNG储罐泄液过程中、系统安全放散产生的废气（非甲烷总烃），无组织排放。

2. 废水:

该项目的劳动定员为内部调动产生，不新增生活污水，无生产废水产生。

3. 噪声:

该项目噪声污染源主要来自卸车泵等设备，声压级为55-65dB（A）之间，设备安装是采取减振措施，并安装在具有隔音功能的封闭撬体内。

4. 固体废物:

该项目的劳动定员为内部调动产生的，不新增生活垃圾产生量。

该项目废气处理过程无固体废物产生，不新增生产垃圾。

四、环境保护设施调试效果:

（一）污染物排放情况

1.废水

该项目的劳动定员为内部调动产生，不新增生活污水，无生产废水产生。

2.废气

监测结果表明，监测期间该项目区无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为2.20mg/m3；符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值4.0mg/m³。

3.厂界噪声

监测结果表明，监测期间该项目厂区东、南、西、北厂界外4个监测点位的昼间等效声级为52.9～56.7dB（A），夜间等效声级为45.2～48.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。

4.固体废物

该项目的劳动定员为内部调动产生的，不新增生活垃圾产生量。

该项目废气处理过程无固体废物产生，不新增生产垃圾。

5.污染物排放总量

本项目不新增定员，无新增废水产生。

# 五、工程建设对环境的影响

按照环境要素监测结果，项目周边地表水为西侧145米的西沙河，项目未产生新的废水，对地表水影响较小。项目最近的敏感点为东北侧460m处的盘头店村，项目产生的机械噪声衰减到敏感点后对住户没有影响。项目未产生新的固体废物，对地下水土壤环境影响没有影响。监测报告表结果表明，废气污染物达标排放，对周围环境空气影响较小。

六、验收结论：

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物达标排放，验收资料、现场存在的环保问题整改合格后可以达到环评报告表及批复要求。验收组认为山东创丰新材料科技有限公司高档铝合金材料生产区清洁能源综合改造工程现场存在的环保问题整改合格后符合竣工验收条件，通过竣工环境保护验收。

七、存在问题和要求：

# 1、加强现场管理。防止燃气泄漏。

# 2、进一步健全环保管理制度，部分制度应上墙。

以上问题整改完成后，将整改前后照片发给验收组成员确认合格后方可通过验收。

专家签字：

整改完成时间：  年   月   日

山

山东创丰新材料科技有限公司

2018年12月14日

八、验收人员信息

山东创丰新材料科技有限公司高档铝合金材料生产区清洁能源综合改造工程

| 类别 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 联系电话 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 曹爱国 | 山东创丰新材料科技有限公司 | 部长 | 18860541068 |  |
| 监测及验收报告编制单位 | 任鑫 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 编制人员 | 15910066650 |  |
|  | 吉新磊 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 检测人员 | 17660360573 |  |
| 评审专家 | 刘军 | 邹平市环境监测站 | 高工 | 13854361967 |  |
|  | 耿殿荣 | 山东大成农化有限公司 | 高工 | 13953302881 |  |

山东创丰新材料科技有限公司

2018年12月14日